Задания для домашней контрольной работы.

МДК.01.01. Электрические машины и аппараты

Задание №1

Теоретическая часть

Понятие трансформатор

Опишите явление, на котором основано действие трансформатора

Что называется коэффициентом трансформации трансформатора и как он определяется?

Составные части трансформатора и их назначение

Сердечники трансформаторов набирают из отдельных листов, объясните для чего.

Потери в трансформаторе

Режимы короткого замыкания и  холостого хода

Отличие трансформатора от автотрансформатора

Задание №2:

Решить задачи.

Задача №1.

Определить число витков вторичной обмотки трансформатора, если число витков первичной обмотки равно w1, напряжение от сети U1 В, а для работы необходимо напряжение U2 В.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w1 | 300 | 150 | 200 | 450 | 400 |
| U1 В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| U2 В | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 |

Задача №2

Имеется однофазный трансформатор с напряжениями U1 В и U2 В. Действующее напряжение на один виток Uвит В. Определить число витков первичной и вторичной обмоток.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвит В | 3,74 | 2,55 | 4,96 | 1,25 | 1,59 |
| U1 В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 |
| U2 В | 110 | 220 | 110 | 220 | 110 |

Задача №3

Имеется однофазный трансформатор номинальной мощностью Sном кВ*А и напряжениями U1 В и U2 В. Действующее значение напряжения на один виток Uвит В. Определить число витков обеих обмоток трансформатора w1 и w2, сечение проводов обмоток А1 и А2, если плотность тока Y A/мм2

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвит В | 3,74 | 2,55 | 1,96 | 1,25 | 1,59 |
| U1 В | 5000 | 2000 | 600 | 380 | 220 |
| U2 В | 400 | 220 | 380 | 220 | 110 |
| Sном кВ*А | 100 | 50 | 50 | 30 | 40 |
| Y А/мм2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |

Критерии оценок:

«3» - теоретическая часть и одна задача

«4» - теоретическая часть и две задача

«5» - теоретическая часть и три задачи

ЛИТЕРАТУРА

- С.Е. Кузнецов, Л.А. Лемин, Ю.В. Кудрявцев, А.В. Пруссаков, Д.В. Исаков Техническая эксплуатация судового электрооборудования: учебно-справочное пособие/ под. Ред. С.Е Кузнецова. – Москва: Проспект, 2010. – 512 с.

- А. Данку, А. Фаркаш, Л. Надь Электрические машины : сборник задач и упражнений. Пер. с венг./А. Данку, А. Фаркаш, Л. Надь. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 360 с.

- П.П. Селиванов, Мешков Е.Т. Ремонт и монтаж судового электрооборудования: Учебное пособие для речн. Училищ и техникумов. – М.: Транспорт 1982. – 191 с.