ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДЛЯ  СТУДЕНТОВ - ЗАОЧНИКОВ

по учебной дисциплине

ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов

для специальности   13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Для выполнения контрольной работы, Студент выбирает вариант, соответствующий его порядковому номеру по журналу

Мурманск

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования к выполнению контрольной работы…………………………...........2

2. Методические указания к контрольной работе…………………………………..4

3. Задания для домашней контрольной работы……………………………….…….8

4. Информационное обеспечение обучения………………………………………..14

6. Приложение………………………………………………………………………..15

Пояснительная записка

ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов является дисциплиной профессионального цикла. Все знания и умения, полученные студентами при изучении ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов, найдут применение в профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту бытовой техники;

диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

Предлагаемые в пособии задания охватывают весь основной материал курса ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Целью контрольной работы является окончательная проверка усвоения студентами соответствующих разделов курса. В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

уметь:

организовывать обслуживание и ремонт бытовых машин и приборов;

оценивать эффективность работы бытовых машин и приборов;

эффективно использовать материалы и оборудование;

пользоваться основным оборудованием, приспособлениями и инструментом для ремонта бытовых машин и приборов;

производить расчет электронагревательного оборудования;

производить наладку и испытания электробытовых приборов;

знать:

классификацию, конструкции, технические характеристики и области применения бытовых машин и приборов;

порядок организации сервисного обслуживания и ремонта бытовой техники;

типовые технологические процессы и оборудование при эксплуатации, обслуживании, ремонте и испытаниях бытовой техники;

методы и оборудование диагностики и контроля технического состояния бытовой техники;

прогрессивные технологии ремонта электробытовой техники.

ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Письменная контрольная работа (ПРК) является обязательной формой межсессионного контроля самостоятельной работы студента и отражает степень освоения материала по ПМ 02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.

Задания для контрольной работы составлены в 10 вариантах.

Контрольная работа сдается студентом в учебную часть колледжа в первые 5 дней с начала сессии и не менее, чем за три дня до сдачи экзамена (зачета) по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие ПКР в установленные сроки, не допускаются к экзамену (зачету) по данной дисциплине.

На контрольной работе проставляется дата регистрации контрольной работы и ее порядковый номер в журнале регистрации контрольных работ. После регистрации, студент забирает контрольную работу и передает ее для проверки преподавателю.

Домашние контрольные работы выполняются листах формата А4.

Работы оформляются одним из двух способов: компьютерным или рукописным. При оформлении работ компьютерным способом – поля:  верхнее, нижнее – 2.0 см, левое, - 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25.

При оформлении рукописным способом работа пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм.

Работа должна иметь общую нумерацию страниц. Номер страницы не ставится на титульном листе. Титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии с приложением 1. Наличие и правильное оформление списка литературы (с точными библиографическими данными), которую студент изучил и использовал при написании контрольной работы обязательно.   Для рецензии обязательно вложить чистый лист.

Выполненная контрольная работа сдается секретарю учебной части, регистрируется в ведомости (журнале) и в трехдневный срок передается преподавателю на рецензирование

Контрольная работа, выполненная небрежно, а также не по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата.

Контрольные работы проверяются и рецензируются преподавателем не позднее 7 дней с момента их регистрации. В рецензии указываются достоинства и недостатки контрольной работы. Контрольная работа, в которой имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий, не засчитывается и возвращается студенту на доработку.  В необходимых случаях студенту дается новый вариант задания. При этом указывается, что вновь выполненная контрольная работа должна быть возвращена в колледж вместе с ранее выполненной.

Повторно выполненная ПКР направляется на рецензирование преподавателю, который проверял работу в первый раз. Работа, отправленная на доработку, может быть принята к повторному рецензированию в случае ее предоставления до экзамена (зачета).

ПКР оценивается по пятибалльной системе.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнено 76 – 100 %

- оценка «хорошо» выполнено 51 – 75 %

- оценка «удовлетворительно» выполнено 26 – 50 %

- оценка «неудовлетворительно» выполнено 0 – 25 %

Проверенные контрольные работы возврату не подлежат, все контрольные работы, после составления акта, уничтожаются.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Цепи постоянного тока и методы их расчета

Одним из важных вопросов этого раздела является расчет распределения токов в разветвленных цепях с несколькими источниками питания, который проводится различными методами. Наибольшее внимание следует уделить методам непосредственного применения законов Кирхгофа и контурных токов. Пусть цепь, которую нужно рассчитать, содержит m ветвей и n узлов. Так как по каждой ветви протекает ток, то число неизвестных токов равно числу ветвей, и для определения их необходимо m уравнений.

Последовательность расчета

а) Обозначают токи во всех ветвях ( I1 , I2,... Im), произвольно выбирая их направления, которые указывают стрелками;

б) составляют по первому закону Кирхгофа уравнения для (n−1) узлов;

в) недостающие m − ( n−1) уравнения получают по второму закону Кирхгофа, для чего выбирают в схеме m − ( n−1) независимых контуров. Выбирают произвольно направление обхода этих контуров (по движению часовой стрелки или против него) и обозначают их на схеме;

г) для выбранных контуров и направлений их обхода составляют уравнения по второму закону Кирхгофа.

В результате получается система из m уравнений. Решение этой системы позволяет определить не только численные значения токов, но и их действительные направления. Если решение привело к отрицательному знаку для какого-либо тока, то его действительное направление противоположно первоначально выбранному.

В качестве примера рассмотрим цепь, схема которой изображена на рис. а

Рис.а   Разветвленная цепь постоянного тока

Схема содержит 6 ветвей и 4 узла (m =6, n=4). На схеме показаны направления токов всех ветвей. По первому закону Кирхгофа составляем три уравнения для узлов a, b, c:

узел a : I1 −I2−I3=0;

узел b : I2 +I4+I5=0;

узел c : −I5−I4−I7=0.

По второму закону Кирхгофа составляем 3 уравнения для контуров adea , abcda , bfcb (направления обхода принимаем по часовой стрелке):

контур adea

Е1= I1(R01+ R1)+ I3R3;

контур abcda

0= I2R2− I4R4+ I7R7 −I3R3;

контур bfcb

−Е2=− I5(R02+ R5+ R6)+ I4R4.

Таким образом, при расчете цепи по методу непосредственного применения закона Кирхгофа необходимо решить систему из шести уравнений.

Трехфазные цепи переменного тока

Рис. b Четырехпроводная трехфазная цепь

Соединение фаз токоприемников  зведой.  Для передачи энергии от генератора, соединенного звездой, к однофазным или трехфазным токоприемникам, в общем случае нужны четыре провода. Три провода присоединяют к началам фаз генератора (A, B, C). Эти провода называют линейными проводами. Четвертый провод соединяют с нейтральной точкой (0) генератора и называют нейтральным (нулевым) проводом.

Трехфазная цепь с нейтральным проводом дает возможность использовать два напряжения генератора. Приемники в такой цепи можно включать между линейными проводами на линейное напряжение или между линейными проводами и нейтральным проводом на фазное напряжение.

При включении нагрузки звездой с нейтральным проводом напряжение на каждой фазе нагрузки Uф будет меньше линейного напряжения Uл в √3 раз, подобно тому, как это было при включении звездой фаз обмоток генератора

Uл = √3Uф.

Ток в линейном проводе (Iл) равен току в фазе (Iф)      Iл = Iф  .

Соединение фаз токоприемников треугольником

Рис. c.  Трехпроводная трехфазная цепь

При соединении фаз нагрузки треугольником напряжение на каждой фазе нагрузки равно линейному напряжению.

Uл = Uф  .

Это соотношение сохраняется и при неравномерной нагрузке.

Линейный ток при симметричной нагрузке фаз, как показывают измерения, будет больше фазного тока в √3 раз

Iл = √3·Iф

Трансформаторы

Основными параметрами трансформаторов являются:

1) номинальная мощность SНОМ  -   это полная мощность, которую трансформатор, установленный на открытом воздухе, может непрерывно отдавать в течение всего срока службы (20-25 лет) при номинальном напряжении и при максимальной и среднегодовой температурах окружающего воздуха, равны соответственно 40 и 5°С;

2) номинальное первичное напряжение UНОМ  - это напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка;

3) номинальное вторичное напряжение UНОМ2  -  это напряжение на выходах вторичной обмотки при холостом ходе и номинальном первичном напряжении. При нагрузке вторичного напряжения U2 снижается из-за потери напряжения в трансформаторе;

4) номинальные первичный IНОМ1 и вторичный IНОМ2 токи  -  это токи, вычисленные по номинальной мощности и номинальным напряжениям.

Для однофазного трансформатора:

IНОМ1= SНОМ/UНОМ1;      IНОМ2= SНОМ/UНОМ2 ;

Для          IНОМ1=SНОМ/ UНОМ1;         IHOM1=SHOM/U( UHOM1).

Трансформаторы обычно работают с нагрузкой меньше номинальной, определяемой коэффициентом нагрузки kН.

В трехфазных трансформаторах отношение линейных напряжений называют линейным коэффициентом трансформации, который равен отношению чисел витков обмоток, если они имеют одинаковые схемы соединения (Δ/Δ b Y/Y). При других схемах коэффициент трансформации находят по формулам:

K=UHOM1/UHOM2=ω1/(  ω2)       при Δ/Y;

K=UHOM1/UHOM2=  ω1/ω2         при Y/Δ.

Для уменьшения установленной мощности трансформаторов и снижения потерь энергии в них и в линиях компенсируют часть реактивной мощности потребителей установкой на подстанциях конденсаторов. Энергосистема разрешает потребление предприятием определенной реактивной мощности QЭ, называемой оптимальной, обеспечивающей наименьшие эксплуатационные расходы в энергосистеме. Если фактическая реактивная мощность предприятия немного отличается от заданной (точно ее выдержать нельзя), то предприятие получает скидку с тарифа на электроэнергию; при значительной разнице между QЭ и QФ предприятие платит надбавку к тарифу.

Асинхронные машины

Эксплуатационные свойства асинхронного двигателя наглядно демонстрируются его механической характеристикой, которая может быть построена по данным каталога и рассчитывается по формуле:

где  Мк – критический (максимальный) момент двигателя;

Sк – скольжение при котором двигатель развивает критический момент.

Зная отношение критического момента к номинальному Мк⁄Мн =λ и определив номинальный момент как

где 𝑃2н – номинальная мощность двигателя, 𝑛н номинальная частота вращения ротора, можно получить выражение для SK

𝑆к = 𝑆н ∙ (𝜆 + )

Зная Мк и 𝑆к и задаваясь значениями S в пределах от 0 до 1, легко построить механическую характеристику n = 𝑓(M), помня, что n= n0(1-S) ,

где                 -   скорость вращающегося магнитного поля, об/мин.; 𝑓 – частота питающей сети;   р – число пар полюсов машины.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вариант №1

Определение  характеристик и неисправностей тепловых электробытовых приборов

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Выберите бытовой электроприбор. Опишите принцип его действия, назначение, характеристики бытового электроприбора.

- По паспортным данным, указанным на самом приборе, определите электрические параметры, на которые рассчитан этот прибор: напряжение сети U, потребляемая мощность P.

- Определите недостающие параметры: силу тока I, протекающего по спирали, сопротивление спирали R по формулам:

I = P : UR = U : I

- Рассчитайте количество теплоты Q, которое выделяет этот прибор за 10 минут своей работы, по формуле:

Q = I2R t

Все вычисления выполняйте в системе СИ.

- Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 1.

Таблица 1

| Напряжение в сети U, В | Мощность прибора P, Вт | Сила тока в спирали I, А | Сопротивлениеспирали R,Ом | Количество теплоты Q, Дж |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вариант №2

# Ремонт фенов, паровых утюгов и вентиляторов

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Выберите один бытовой электроприбор (фен, паровой утюг, вентилятор). Опишите принцип его действия, назначение, характеристики бытового электроприбора.

- Дать анализ возможных неисправностей и способов их решений.

Вариант №3

Диагностика и устранение неисправностей электромясорубок

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите основные конструктивные элементы электромясорубки, принципы действия, назначение.

- Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Вариант №4

Ремонт электрочайников

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите устройство электрического чайника, принцип работы и технические характеристики.

- Составьте электрическую схему электрочайника по приведенному ниже рисунку описать название и назначение деталей электрических чайников

4. Опишите основные неисправности электрочайника и способы их устранения

Вариант №5

Ремонт блендеров, ручных и настольных миксеров

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите принцип  действия блендеров и миксеров их назначение, характеристики, структурную схему миксера и блендера.

- Опишите технологию разборки и сборки бытовых приборов

- Проанализируйте основные неисправности и способы их устранения.

Вариант №6

# Ремонт электрического чайника-термоса (термопота)

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите принцип  действия электрического чайника-термоса его назначение, характеристики, схему термопота.

- Опишите технологию разборки и сборки бытовых приборов

- Проанализируйте основные неисправности и способы их устранения.

- Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Вариант №7

Ремонт автоматических стиральных машин

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- По приведенному ниже рисунку описать название и назначение деталей стиральной машины.

- Опишите технологию разборки и сборки бытовых приборов

- Проанализируйте основные неисправности и способы их устранения.

- Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Вариант №8

Характерные неисправности пылесосов  и методы их устранения

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите принцип  действия пылесосов их назначение, характеристики, схему.

- По приведенному ниже рисунку описать название и назначение деталей пылесоса

3. Описать основные неисправности электродвигателя пылесоса и способы их устранения.

4. Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Вариант №9

Работа и устройство холодильника компрессионного типа

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите принцип  действия холодильника его назначение, характеристики, схему.

- Изобразить принципиальную схему работы холодильника данной модели, основываясь рисунком  и описать принципе работы.

- Опишите последовательность демонтажа холодильника.

- Проанализируйте основные неисправности и способы их устранения.

- Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Вариант №10

Неисправности микроволновых печей и методы их устранения

Порядок выполнения работы

- Внимательно изучите теоретическую часть.

- Опишите принцип  действия микроволновых печей его назначение, характеристики, схему.

- Описать основные конструктивные элементы микроволновой печи.

- Проанализируйте основные неисправности и способы их устранения.

- Заполнить таблицу неисправностей.

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.  Соколова, Е. М. Электрическое и электромеханическое оборудование.              Общепромышленные механизмы и бытовая техника [Текст]: учебное пособие для СПО / Е. М. Соколова.  - М. : Академия, 2010. – 224с.

Дополнительные источники:

- Джексон, А. Ремонт и обслуживание всех основных бытовых приборов [Текст]/А. Джексон. – Изд. АСТ, Астрель, Харвест, 2007.-303с.- ( серия «сделай сам»)

- Партала, О. Н. Поиск неисправностей и ремонт бытовых электроприборов [Текст] / О.Н. Партала.  – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. – 400 с.- ( Серия «Домашний мастер»)

- Партала, О. Н. Справочник по ремонту бытовых электроприборов [Текст] /О.Н. Партала   – М.: Издательство: Наука и техника, 2010. – 400 с.- (Серия «Справочник» (+ СD-ROM)

- Петросов, С.П. Диагностика и сервис бытовых машин и приборов [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / С.П. Петросов, С.Н. Алехин, А.В. Кожемяченко.   - М.:, Издательство: Академия, 2003. – 320с.

- Петросов, С.П. Ремонт и обслуживание бытовых машин и приборов [Текст]: учебник для студентов учреждений СПО / С.П. Петросов, С.Н. Алехин, А.В. Кожемяченко.   - М.:, Издательство: Академия, 2003. – 320с.

Интернет источники:

Ремонт бытовой техники своими силами[Электронный ресурс]

/www.elremont.ru. – Режим доступа: http://www.elremont.ru, свободный. –        Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Студента заочного отделения ________ курса ________ группы

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество студента)

по дисциплине/профессиональному модулю_________________________________

семестр ____

№ варианта контр. работы__

Проверил ___________________________

(фамилия, имя, отчество преподавателя)

Дата сдачи работы_______________________________________________

Дата проверки работы______________________________________________

Оценка ______________

Мурманск

2020